## Slide 1: Friedenstaube
Projekt
Lehrlingshaus Fürstenfeld
Landesberufsschule Fürstenfeld

## Slide 2: Arbeiten mit der Waterjet Zeichnung übertragen auf Waterjetsystem. Glas richtig positionieren. Schneidevorgang mit Wasserdruck und Sand. Sandreste abspülen und Glas herausheben. Taubenteile gründlich putzen.

## Slide 3: Sandstrahlfolie plotten Schriftzug anpassen und von CAD in Plottersystem einspiele. Folie in Plotter einspannen. Folie wird ausgeschnitten. Schriftzug herauslösen und auf Glas kleben inklusive Probeglas.

## Slide 4: Schablone anfertigen Friedenstaube auf Karton auflegen. Anzeichnen und ausschneiden und daraus eine passende Schriftenschablone anfertigen!

## Slide 5: Folien aufziehen Folien werden auf das Glas aufgezogen um es beim Sandstrahlen und Bemalen zu schützen.

## Slide 6: Folie ausschneiden Feld für Schriftzug positionieren mit Hilfe von Glasabschnitten. Felder ausschneiden. Geplotteten Schriftzug richtig positioniert aufkleben.

## Slide 7: Sandstrahlen Es wird eine Schicht vom Glas durch den Sand abgetragen, wodurch die Oberfläche rau und matt wird. Zuerst zur Probe sandstrahlen. Friedenstaube beidseitig sandstrahlen.

## Slide 8: Auswahl der Glasfarben für die Beschriftung!

## Slide 9: Schriftzug bemalen! Schrift mit Glasmalfarben ausmalen. Trocknen lassen. Folie abziehen.

## Slide 10: Verklebung der Glaselemente! 2 Komponenten Silikon anmischen. Mischung auftragen. Zweite Hälfte auf die mit Kleber bestrichene andere Hälfte vorsichtig legen. Befestigung mittels Hölzern und Gewichten, damit nichts verrutscht. Mindestens 24 Stunden aushärten lassen.

## Slide 11: Endreinigung und Kontrolle Gesamte Folie abziehen und Taube reinigen.

## Slide 12: Beteiligte: LBS 4 Graz Glasbautechnik
Christian Bauer, Fachlehrer der Glasbautechniker
Luna Blauensteiner, Glas Süd
Sarah Thier, Glas Höfler GmbH
Antonia Schober, Egger-Glas GmbH
Fabian Unger, Glas Hautzinger GmbH
Samuel Melmer, Glas Hirmann KG
Isaac Agbonghae, Glas Sajko GmbH
Fabian Kogler, Glasbau Geiger GmbH